ДИАГНОСТИКА ТЕРМОМЕХАНИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ПРЕДВАРИТЕЛЬНО НАПРЯЖЕННЫХ ФУНКЦИОНАЛЬНО-ГРАДИЕНТНЫХ МАТЕРИАЛОВ

Нестеров С.А.

Ростов-на-Дону, Россия

В последние годы в различные области техники с высокотемпературным окружением широко внедряются функционально-градиентные материалы, при термомеханических расчетах которых необходимо учитывать неоднородность физических свойств и наличие предварительных напряжений. Эффективность использования функционально-градиентных  материалов зависит от знания точных законов неоднородности, а для их определения необходимо решать коэффициентные обратные задачи  термоупругости, которые мало исследованы. В проведенных ранее исследованиях  [1-5] не учитывалось влияние  предварительных напряжений на результаты идентификации термомеханических характеристик неоднородных материалов, что сделано в данной работе на примере задачи для неоднородного стержня.

Рассмотрим продольные колебания жестко закрепленного на торце  неоднородного предварительно напряженного термоупругого стержня длины  под действием приложенной к торцу  силы . Начально-краевая задача в случае отсутствия массовых сил, полученная на основе термодинамических соотношений  в случае конечных деформаций  после линеаризации имеет вид [6]:

,                                                                                                                  (1)

,                                                                                         (2)                                  ,                                                                  (3)

, ,                                                                                                         (4)

, ,                                                                                                (5)

.                                                                                            (6)

Здесь  – преднапряжение,   – преднагрев, которые удовлетворяют уравнениям равновесия  и стационарной теплопроводности .

Перейдем в (1)-(6) к безразмерным параметрам и переменным, обозначая: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , .

После обезразмеривания начально-краевая задача (1)-(6) примет вид:

,                                                                                                                   (7)

,                                                                                                         (8)

,                                                                         (9)

, ,                                                                                                (10)

,  ,                                                                                             (11)

.                                                                                        (12)

Прямая задача термоупругости заключается в определении функций  и  из (7)-(12) при известных термомеханических характеристиках, а в обратной задаче требуется определить одну из термомеханических характеристик стержня при известных остальных по дополнительной информации о смещении на торце стержня:

, ,                                                                                                    (13)

или о температуре на торце стержня:

, .                                                                                                   (14)

Прямая задача (7)-(12) после применения преобразования Лапласа по  сведена к системе интегральных уравнений Фредгольма 2-го рода в трансформантах относительно безразмерных трансформант температуры  и напряжения , как в [5]:

,

.

Здесь ядра , , ,  и правая часть   имеют вид:

, ,  ,

, , .

Решение полученной системы  проводилось на основе метода коллокаций с использованием квадратурной формулы трапеций. Для нахождения оригиналов применялась теория вычетов, как в [5,6].

Поставленная  в работе обратная задача термоупругости является нелинейной. Ранее для решения обратных задач на основе итерационного процесса в [5]  было  получено обобщенное соотношение взаимности для неоднородных термоупругих тел при отсутствии начальных напряжений. Выполняя аналогичные действия, как в [5] применительно к сформулированной задаче с начальными напряжениями и выполняя процедуру линеаризации, были получены два интегральных уравнения Фредгольма 1-го рода в трансформантах по Лапласу:

,                                               (15)

.                                            (16)

Для восстановления одной из термомеханических характеристик при известных остальных, уравнения (15) и (16) распадаются на независимые интегральные уравнения. Например, для нахождения безразмерного коэффициента теплопроводности  имеем:

.                                                         (17)

Для решения обратной задачи на конечном временном интервале к (17) применялись теоремы о свертке и о дифференцировании оригинала.

В работе натурный эксперимент  был заменен вычислительным. Безразмерные термомеханические характеристики стержня   восстанавливались в два этапа. На первом этапе определялось начальное приближение в классе положительных ограниченных линейных функций  на основе минимизации функционала невязки, который в случае теплового нагружения имеет вид:

,                                                                                           (18)

а в случае механического нагружения имеет вид:

.                                                                                            (19)

На втором этапе на основе решения соответствующих  интегральных уравнений Фредгольма 1-го рода находились поправки реконструируемых функций, и строился итерационный процесс их уточнения по схеме  . Выход из итерационного процесса  осуществлялся по достижении соответствующим функционалом невязки (18) либо (19) порогового значения, равного .

В работе выяснено, что при отсутствии начальных напряжений () безразмерные термомеханические характеристики слоя  восстанавливаются с хорошей точностью: погрешность реконструкции монотонных функций не превосходит 3%, а немонотонных 8%. В тоже время модули ,  восстанавливаются лучше при нагружении стержня силой, а коэффициенты ,   и   при нагружении стержня тепловым потоком. Появление начальных напряжений существенно влияет на результаты реконструкции некоторых  термомеханических характеристик. Выяснено, что при увеличении  погрешность реконструкция модулей ,  быстро возрастает. Так, для монотонных функций погрешность восстановления  при  увеличивается до 9%,  а при  до 16%. В тоже время, увеличение начальных напряжений до  изменяет относительную погрешность реконструкции коэффициентов ,   и    только на 1-2%.

Работа выполнена при поддержке РФФИ (проект № 13-01-00196-а).

Литература

- С.О. Апбасов, В.Г. Яхно. Обратная задача динамической несвязанной термоупругости. Некоторые вопросы дифференциальных уравнений и дискретной математики, 1986, 63-70.

- S.A. Lukasievic., R. Babaei, R.E. Qian. Detection of material properties in a layered body by means of thermal effects. Journal of Thermal Stresses. 2003, 26, №1, 13-23.

- В.А. Ломазов.  Задачи диагностики неоднородных термоупругих сред. ОрелГТУ, 2002, 168 с.

- А.О. Ватульян, С.А. Нестеров.  Об одном подходе к восстановлению неоднородных свойств термоупругих тел.  Известия вузов. Сев. Кавк. регион. Естеств. науки. 2012, №4, 25-29.

- R. Nedin., S. Nesterov, A. Vatulyan. On an inverse problem for inhomogeneous thermoelastic rod.  International Journal of Solids and Structures. 2014, 51(3), 767-773.

- Р.Д. Недин,  С.А. Нестеров. О некоторых обратных задачах при определении предварительного напряженного состояния.  Конференция: Сб. трудов XII Всеросс. конф. по механике деформируемого твердого тела.  Ростов-на-Дону, 2013, Т. II, 116-120.