Оценка напряженно-деформированного состояния слоистых анизотропных стержней

Горынин Г.Л.1, Немировский Ю.В.2

1Ханты-Мансийск, Россия; 2Новосибирск, Россия

Рассматривается задача о растяжении многослойного стержня (рис. 1), каждый из слоев которого состоит из упругого ортотропного материала, подчиняющегося закону Гука:

,  , , ,    .

где s – число слоев; ,  - компоненты тензоров напряжений и деформаций для i-го слоя; ,  - упругие константы (9 шт.). Задача решается как пространственная задача теории упругости в постановке Сен-Венана, где на торцах стержня задана  интегральная характеристика –растягиваю-щая сила P. Решение строится с помощью метода жесткостных функций, разработанного авторами [1]. Аналитическое решение в общем случае отсутствует, это связано с наличием пограничных слоев, возникающих вблизи продольных кромок (рис. 1) [2]. Однако оценка основного напряженного состояния и продольной жесткости  стержня возможны. Получены приближенные формулы для осредненного значения коэффициента Пуассона для стержня в целом, продольной жесткости, продольных напряжений для каждого слоя:

;

,      ;

.

Основной вывод – отличие продольной жесткости стержня при совместной работе слоев от суммы жесткостей каждого из слоев зависит от: 1) отклонений коэффициентов Пуассона слоев от среднего значения; 2) шести упругих констант. При этом жесткость стержня может, как возрастать, так и убывать. Это же справедливо и для продольных напряжений.

Литература

1. Горынин Г.Л., Немировский Ю.В. Пространственные задачи изгиба и кручения слоистых конструкций. Метод асимптотического расщепления. – Новосибирск: Наука, 2004. – 408 с.

2. Горынин Г.Л., Немировский Ю.В. Кромочный эффект в слоистых изотропных композитах // Избранные вопросы теории упругости, пластичности и ползучести. – Ереван: Издательство «Гитутюн» НАН Армении, 2006. – С. 127–137.

# Text boxes

P

z

x

y

Рис. 1.  1 – основное напряженно-деформированное состояние;

2 – кромочный пограничный слой.

2

1