ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ВНУТРИТРУБНОГО СРЕДСТВА РАЗМАГНИЧИВАНИЯ

Лоскутов В.Е., Патраманский Б.В., Гобов Ю.Л., Кусков А.Е.

Екатеринбург, Россия

В ЗАО НПО “Спектр” разработан экспериментальный образец внутритрубного средства размагничивания (снаряд размагничиватель ПРМ1Б-1400) для трубопровода наружным диаметром 1420 мм. Основное назначение размагничивателя – это уменьшение продольной составляющей остаточной намагниченности, для уменьшения напряжённости магнитного поля в разделке сварного шва при проведении ремонтно-сварочных работ.

Данный снаряд с помощью специально подобранного расположения магнитов и щёток производит циркулярное размагничивание стенки трубопровода, после прохода он разделяет трубу, в циркулярном направлении, на 24 намагниченных участка, которые из-за достаточно большого размагничивающего фактора N размагничиваются до величины поля соответствующего практически коэрцитивной силе. Намагничивание же трубы в продольном направлении сведено к минимуму, благодаря конусообразному расположению щёток.

В основу построения снаряда были заложены некоторые физические модели, рассчитанные методом конечных элементов в программном комплексе Elcut 5.3, которые помогли оптимизировать работу внутритрубного размагничивающего средства и подобрать нужные геометрические размеры.

Данный снаряд прошёл испытания на стендах ЗАО НПО “Спектр” и трассовые испытания в ООО “Тюментрансгаз”. При проведении внутритрубной диагностики размагничиватель является завершающим звеном в цепочке магнитных внутритрубных снарядов дефектоскопов. После пропуска размагничивателя, как показали эксперименты, в несколько десятков раз уменьшилась остаточная намагниченность трубопровода.