## Slide 1: Использование процедур Монте-Карло для оценки вероятности безотказной работы торсионов передачи Благонравова
к.т.н., доцент А.В. Юркевич, Институт машиноведения УрО РАН
ст. преподаватель Л.Н. Юркевич, Курганский государственный университет

## Slide 2: Теоретические предпосылки использования метода:
Вероятность безотказной работы P – важнейший показатель надежности конструкции деталей машин, функционирующих в условиях случайного нагружения. Это в полной мере относится к торсионам механической бесступенчатой передачи Благонравова.
За вероятность их безотказной работы принимается вероятность превышения предела выносливости материала τ-1 над действующими эксплуатационными напряжениями в торсионе, приведенными к расчетным эквивалентным τе.
Для количественной оценки вероятности безотказной работы Р деталей машин предложено использовать функцию неразрушимости ψ, А.Р. Ржаницына , представляющую собой композицию случайных величин несущей способности и действующей нагрузки. Для торсионов бесступенчатой передачи испытывающих в эксплуатации циклические деформации кручения эта функция принимает вид:
ψ = τ-1 - τе где τ-1 – предел выносливости материала торсиона при кручении.
Действующие касательные напряжения в торсионе, приведенные к эквивалентному симметричному циклу определяются по формуле:
τе = KτD τa+ ψττm, где tm, ta – соответственно среднее и амплитудное значения касательных напряжений .
Вероятность безотказной работы Р и вероятность отказа Ротк будут определяться по формулам:
- плотность распределения случайной величины ψ

## Slide 3
Методика использования процедур монте – карло
Методика статистического моделирования (метод Монте – Карло) реализована в процессоре MathCad. Сущность метода достаточно проста.
В соответствии с заданными гистограммой или аналитически распределениями
разыгрываются случайные величины. При розыгрыше εmi, εa׀εmi выбирают значение равномерно распределенной от 0 до 1 случайной величины γi.
Получение величины xi с заданным гистограммой распределением, получают решением
Далее с ними производят действия в соответствии с заданной функциональной
зависимостью. В результате расчета получают одну реализацию рассматриваемого
процесса. Набор таких реализаций формирует выборку генеральной совокупности
исследуемой функции. Количество розыгрышей (испытаний) выбирают из условия
получения ошибки вычислений не выше заданной.

## Slide 4
Схематизация процесса деформаций торсиона, выполненная при помощи ПО «PowerGraph»
(прямо пропорциональных касательным напряжениям τi = (сТ/0,2 dТ 3) εi)
Обработка сигналов - εmax - εmin процедура CycleMinMaxA - минимальное и максимальное значения цикла;
εm – процедура CycleMiddleA - центральное значение цикла (среднее между максимальным и минимальным значениями);
εа - процедура CycleRangeA - амплитудный диапазон цикла (разность максимального и минимального значений)
и далее умножение на 0,5.
Результат обработки данных представленных
в виде гистограммы среднего значения цикла εm
(красный цвет), а также гистограмм условных
распределений амплитуд цикла εa׀εm i

## Slide 5
Стоповый
Тяговый
Разгон
Эксплуатационный
Двухпараметрические гистограммы экспериментальных деформаций торсионов в характерных эксплуатационных режимах

## Slide 6
Спасибо за внимание
Результаты моделирования методом Монте-Карло для «стопового» режима
расчетные плотности распределений
,
расчетная плотность функции неразрушения
функция неразрушения
Режим движения АТС | Параметры распределения случайной величины ,МРа |  | Nmin | Вероятность % | 
 |  |  |  | Рf | Р =1 – Рf
Стоповый | 449.5 | 226.6 | 1158 | 1,28 | 98,72
Тяговый | 466.6 | 196.5 | 808 | 0,45 | 99,55
Разгон | 359.6 | 210.2 | 1558 | 3,13 | 96,87
Эксплуат | 539.8 | 183.8 | 528 | 0,11 | 99,89
Результаты моделирования вероятности безотказной работы торсионов